EUX 00 – Vektorprojekt

Formål
Formålet med denne øvelse er at opstille matematiske modeller og udføre forsøg for at bestemme snorkræfter i en forsøgsopstilling.

Materialeliste
- 2x 10N Newtonmetre
- 1 kg vægt
- Bræt med søm
- Målebånd

Vægten hængt fra 1 newtonmeter hængt fra et søm, måler 9.8 N .

Lav forsøgsopstilling som vist på figuren, bemærk at snorene der løber fra hvert af Newtonmetrene skal bindes fast til genstanden i punktet C.

	a_1	a_2	a_3	F_A	F_B
j	25,5 cm	25,5 cm	23,7 cm	6,9N	6,9 N
k	15,35 cm	15,35cm	29,0 cm	5,9N	5,9N
l	5,3cm	5,3cm	30,8 cm	5,2 N	5,2 N

Mål de nødvendige mål og beregn vinkler og længder i trekant ABC (bemærk at a3 angiver den lodrette afstand fra punkterne A og B til punktet C). Alle snore skal være stramme/danne rette linjer.

a^2 = b^2 + c^2 - 2bc cos( A ) drarrow 2bc cos( A ) = b^2 + c^2 - a^2 drarrow cos( A ) = {b^2 + c^2 - a^2} over { 2bc } drarrow A = cos^-1({b^2 + c^2 - a^2} over { 2bc })

c=a_3

a = sqrt { a_2^2 + a_3^2 }

b = sqrt { a_1^2 + a_3^2 }

	a	b	c
j	sqrt { (25,5 cm )^2 + (23,7cm)^2 } = 34.81 cm	sqrt { (25,5 cm )^2 + (23,7cm)^2 } = 34.81 cm	23,7cm
k	sqrt { (15,35 cm )^2 + (29,0cm)^2 } = 32.81 cm	sqrt { (15,35 cm )^2 + (29,0cm)^2 } = 32.81 cm	29,0 cm
l	sqrt { (5,3 cm )^2 + (30,8cm)^2 } = 31.25 cm	sqrt { (5,3 cm )^2 + (30,8cm)^2 } = 31.25 cm	30,8 cm

A = cos^-1({b^2 + c^2 - a^2} over {2 b c})

B = cos^-1({a^2 + c^2 - b^2} over { 2 a c })

C = cos^-1({a^2 + b^2 - c^2} over { 2 a b })

	A	B	C
j	70.10°	70.10 °	39.80 °
k	65.38 °	65.38 °	52.46 °
l	64.09 °	64.09 °	59,05 °

Opstil en matematisk model til bestemmelse af snorkræfterne og bestem disse kræfter.

Vi kender tyngeaccelerationen og massen:

g = 9,8 N over kg

m = 1 kg

Og vi kan derfor regne tyngdekraften:

F= m a

F_t = g m

F_t = 9,8 {N over kg} 1 kg

F_t = 9,8 N

Siden vægten står stille, skal vi have en normalkraft i modsat retning af samme størelse:

F_n = 9,8N

Så laver vi dem til vektorer, for at de også er retningsbestemte:

widevec F_t = left ( binom {0} {-9,8} right)

widevec F_n = left ( binom {0} {9,8} right)

widevec b = left ( binom{-a_1}{a_3} right )

widevec a = left ( binom{a_2}{a_3} right )

Så skal vi bruge normalvektorerne af widevec a og widevec b .

widevec a_normal= left ( binom {a_x over lline widevec a rline}{a_y over lline widevec a rline} right )= left ( binom {{-a_1} over lline widevec a rline}{a_3 over lline widevec a rline} right )

lline widevec a rline = sqrt{ a_x^2 + a_y ^2 } = sqrt{ -a_1^2 + a_3^2 }

widevec b_normal= left ( binom {b_x over lline widevec b rline}{b_y over lline widevec b rline} right )= left ( binom {{-b_1} over lline widevec b rline}{b_3 over lline widevec b rline} right )

lline widevec b rline = sqrt{ b_x^2 + b_y ^2 } = sqrt{ -b_1^2 + b_3^2 }

Siden vi kender normalkraften og vi ved at der er 2 snore, kan vi sige:

F_n = a_normal cdot F_n + b_normal cdot F_n

F_a = F_n cdot a_normal

F_b = F_n cdot b_normal

Nu regner vi den ud for j :

lline widevec a_j rline = sqrt{ a_jx^2 + a_jy ^2 } = sqrt{ -a_j1^2 + a_j3^2 } = sqrt{ (-25,5cm)^2 + (23,7 cm)^2 } = 34,81 cm

lline widevec b rline = sqrt{ b_jx^2 + b_jy ^2 } = sqrt{ -b_j1^2 + b_j3^2 } = sqrt{ (25,5cm)^2 + (23,7 cm)^2 } = 34,81 cm

widevec a_jnormal = left ( binom {{-a_j1} over lline widevec a_j rline}{a_j3 over lline widevec a_j rline} right ) = left ( binom {{-25,5 cm} over {34,81 cm}}{{23,7 cm} over {34,81 cm}} right )= left ( binom {-0.73}{0.68} right )

widevec b_jnormal = left ( binom {{-b_j1} over lline widevec b_j rline}{b_j3 over lline widevec b_j rline} right ) = left ( binom {{25,5 cm} over {34,81 cm}}{{23,7 cm} over {34,81 cm}} right ) = left ( binom {0.73}{0.68} right )

F_aj = F_n cdot a_jnormal = left ( binom {0 N}{9.8 N} right ) left ( binom {-0.73}{0.68} right ) = left ( binom {0 N cdot -0.73}{9.8 N cdot 0.68} right ) = left ( binom {0}{6,66 N} right )

F_aj = F_n cdot a_jnormal = left ( binom {0 N}{9.8 N} right ) left ( binom {0.73}{0.68} right ) = left ( binom {0 N cdot 0.73}{9.8 N cdot 0.68} right ) = left ( binom {0}{6,66 N} right )

Vi føler at det er fint kun at regne forsøg j , da de andre vil give resultater der ligner meget.

Sammenlign de målte og beregnede snor kræfter

Vi målte F_a i j til 6,9N og regnede den til 6,66 N , som giver en forskel på 6,9 N - 6,66 N = 0,24 N , som vi synes er indenfor naturlig upræcision.