# Dynamik - Badekarret
Til højre ses tegning med dimensionerne på et badekar. For nemheds skyld regnes på en kasse med udvendige mål som markeret med rødt.

Materialetykkelsen er 5,0 mm og densiteten af sanitetsakryl er 1,20 𝑔/𝑐𝑚3.

Bestem badekarrets masse
Vi antager skitsernes mål er angivet i mm.
{465 mm} over 2 = 232,5 mm

350 mm + 235,5 mm = 585,5 mm
A_ydre = 2 cdot (1500 mm cdot 585,5 mm) + 2 cdot (450 mm cdot 585,5 mm) + 1500 mm cdot 585,5 mm = 3161700 mm^2 = 3,1617 m^2
V_siderne = A_ydre cdot 5 mm = 31617 cm^2 cdot 0,5 cm = 15808,5 cm^3
V_total = 1500 mm cdot 450 mm cdot 585,5 mm = 395212500 mm^3 = 395212,5 cm^3 = 0,3952125 m^3
V_indhold = V_total - V_siderne = 395212,5 cm^3 - 15808,5 cm^3 = 379404 cm^3
m_kar = V_siderne cdot %rho_sanitetsakryl = 15808,5 cm^3 cdot 1,2 g over {cm^3} = 18970,2 g = 18,9702 kg
Afløbet stoppes til og badekarret lægges i vandet i Nørresø.
Indtegn på en skitse de kræfter, der virker på badekarret (angrebspunkt og retning) og beregn størrelserne.

Hvor langt ned i vandet stikker badekarret?
F_op= %rho_væsle cdot V_genstand cdot g
g = 9,82 N over kg
%rho_vand = 1 kg over l = 1000 kg over m^3
F_g = m_badekar cdot g = 18,9702 kg cdot 9,82 N over kg = 186,287364 N
F_op = 1000 kg over m^3 cdot V_nedsunket cdot 9,82 N over kg
F_g = F_op
186,287364 N = 1000 kg over m^3 cdot V_nedsunket cdot 9,82 N over kg NEWLINE V_nedsunket = { 186,287364 N }over { 1000 kg over m^3 cdot 9,82 N over kg } = 0,0189702 m^3
G_badekar = 1,5 m cdot 0,5855 m = 0,87825 m^2
h_badekar = V_nedsunket over G_badekar = {0,0189702 m^3} over {0,87825 m^2} = 0,0216 m
Hvor mange (standard-) gymnasieelever kan der højest være i badekarret, uden det synker?
m_standardgymnasieelev = 65 kg
F_op = %rho_vand cdot V_badekar cdot g
F_op = 1000 kg over m^3 cdot 0,3952125 m^3 cdot 9,82 N over kg = 3880,98675 N
F_g = m cdot g = F_op = 3880,98675 N
m cdot 9,82 N over kg = 3880,98675 N dlrarrow m = {3880,98675 N} over {9,82 N over kg} = 395,2125 kg
m_overflødig = m_total - m_badekar = 395,2125 kg - 18,9702 kg = 376,2423 kg
n_elever = m_overflødig over m_standardgymnasieelev = {376,2423 kg} over {65 kg} = 5,788343077 elever