EO Broer Fysik

Kraftmoment

F [ N ] : Kraft der påvirker som moment

r [ m ] : Afstand mellem centrum og kraft

M [Nm] = F [N] cdot r [ m ] : Kraftmoment

M [Nm] = F [N] cdot r [m] cdot sin ( %theta ) : Kraft moment, med vinklet kraft

Positiv kraftmoment = Mod uret = Top til venstre
Negativ kratmoment = Med uret = Top til højre

Vippe r_1 , r_2 , F_t1 , F_t2

// TODO indsæt billede af vippe på tavle 17-3-2022
F_2
M_1=F_t1 + r_1

M_2 = F_t2 + r_2

M_1 + M_2 = 0 : Vinkelhastighed er konstant

M_1 - M_2 < 0 : M_2 er størst, og vipper derfor vippen i retningen F_2

Statik

sum F_x1 + F_x2 + F_xn + ... = 0

sum F_x1 + F_x2 + F_xn + ... = 0

sum M_1 + M_2 + M_n + ... = 0

Eksempel: regn krafter på bro

// TODO indsæt billede af bro fra tavle 18-3-2022

m_bro = 270 kg

m_lod = 150 kg

L = 5 m

Step 1: Bestem F_t

F_tbro = m_bro g

F_tbro = 270 kg 9,82 N over kg

F_tbro = 2651,4 N

F_tlod = m_lod g

F_tlod = 150 kg 9,82 N over kg

F_tlod = 1473 N

Step 2: Tjek ligevægtsligningerne

sum F_y = {F_NA + F_NA + F_tbro + F_tlod } = 0

sum F_x = 0

sum M = M_A + M_lod + M_b = 0

M = F r sin( %theta )

Step 3: Bestem kræfterne, 2 ligninger med 2 ubekendte

Rotation om F_tbro

sum F_y = F_NA + F_NB = 2651,4 N + 1473 N = 0

F_NA 2,5 m + 1473N( 2,5m-x )+F_NB 2,5m = 0

Vi ændre vores omdregningspunkt

Rotation om F_NA

sum M = F_NB 5m + 2651,4 N 2,5 m + 1473 N 2 m = 0

F_NB = { -2651,4 N 2,5 m - 1473 N 2 m } over { 5 m }

F_NB = -1914,9 N ( -2651,4 N )-( 1473 N ) = 2209,5 N