# Dynamik - Badekarret
Til højre ses tegning med dimensionerne på et badekar. For nemheds skyld regnes på en kasse med udvendige mål som markeret med rødt.

Materialetykkelsen er 5,0 mm og densiteten af sanitetsakryl er 1,20 𝑔/𝑐𝑚3.

Bestem badekarrets masse
Vi antager skitsernes mål er angivet i mm.
{465 mm} over 2 = 232,5 mm

350 mm + 235,5 mm = 485 mm
A_ydre = 2 cdot (1500 mm cdot 450 mm) + 2 cdot (450 mm cdot 485 mm) + 1500 mm cdot 485 mm = 2514000 mm^2 = 2,514000 m^2
V_siderne = A_ydre cdot 5 mm = 25140 cm^2 cdot 0,5 cm = 12570 cm^3
V_total = 1500 mm cdot 450 mm cdot 485 mm = 327375000 mm = 327375 cm^3
V_indhold = V_total - V_siderne = 327375 cm^3 - 12570 cm^3 = 314805 cm^3
m_kar = V_siderne cdot %rho_sanitetsakryl = 12570 cm^3 cdot 1,2 g over {cm^3} = 15084 g = 15,084 kg
Afløbet stoppes til og badekarret lægges i vandet i Nørresø.
Indtegn på en skitse de kræfter, der virker på badekarret (angrebspunkt og retning) og beregn størrelserne.

Hvor langt ned i vandet stikker badekarret?

Hvor mange (standard-) gymnasieelever kan der højest være i badekarret, uden det synker?