# I skal nu selv beregne kræfterne i følgende gitterkonstruktion:
I kan følge præcis den samme metode til at bestemme alle kræfter på denne gitterkonstruktion.

Antag at broen er placeret på to beton pæle, en ved led 0 og en ved led 2, så led 0 og 2 har hver deres normalkraft.

F_t = m cdot ( -g ) = left( stack {0 # -20} right)

sum M = 0

sum F_x =0

sum F_y = 0

Centrum er punkt 0

sum M = M_0 + M_n ... = 0

M_F0 = F_0 cdot r cdot sin( %theta ) -> F_0 cdot 0 m cdot sin( 90 ° ) -> M_2 = 0

M_F2 = F_2 cdot 80 cdot sin( 90° ) = F_2 cdot 80
M_Ft = -20 cdot 40 cdot sin( 90° ) = -20 cdot 40 cdot -1 = -800

M = M_F0 + M_F2 + M_Ft = 0

0 = F_2 cdot 80 + (-800) drarrow F_2 cdot 80 = 800 drarrow F_2 = 800 over 80 = 10

F_t + F_0 + F_2 = 0 drarrow -20 + F_0 + 10 = 0 drarrow F_0 = 10

sum F = F_0 + F_2 + F_t = 0 drarrow 10 + 10 + F_t = 0 drarrow 20 + F_t = 0 drarrow F_t = -20